Автобусы 4 (от остановки «Вокзал» до остановки «м-н Дмитриевка») наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать________________________________)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( __________________________)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ВНД |
| в том числе инвалиды: |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ВНД |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И(к, о, г, у) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (у, г, о), ВНД-И (к) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД-В |
| 4.1 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – кабинетная форма обслуживания | ДП-И (о, у), ДЧ-И (к), ВНД-И (с, г) |
| 4.2 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – зальная форма обслуживания | ДЧ-И (о, у, г), |
| 4.3 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – жилые помещения (палаты) | - |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД-В |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД-В |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И (к, о, у, г) |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-В - доступно условно всем, ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов); ВНД-В – временно недоступно всем, ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо оборудовать санитарно-гигиенические помещения.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка оградительных поручней на входной площадке главного входа, нормативных поручней на лестницах и вдоль стен.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках требуется приобретение ТСР (лестницехода) и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Орг, ТСР |
| 2. | Вход (входы) в здание | Орг, ТСР |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Орг, ТСР |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Орг, ТСР |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | Орг, ТСР |
| 6. | Система информации на объекте (на всех зонах) | Орг, ТСР |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Орг, ТСР |
| 8. | Все зоны и участки | Орг, ТСР |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: _______

в рамках исполнения: Адресной программы адаптации объектов социальной инфраструктурыи обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Алексеевского района на 2016 год____________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: на 1 этапе - ДЧ-И (к, о, у), ДУ-И (с, г), на 2 этапе - ДП-И (о, с, у), ДУ-И (к, г).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДП-И (о, с, у), ДУ-И (к, г)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование ________________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

________________________________________________________________

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата __02.01.2014, www.zhit-vmeste.ru___

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «14» мая 2016г.

2. Акты обследования объекта: от «14» мая 2016г.

3. Решения Комиссии «14» мая 2016г.

Приложение 4.2 к ПРЕДЛОЖЕНИЯМ

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ д/с №3

Бондаренко Е.Н._________

«11» мая 2016 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: образовательная организация

1.2. Адрес объекта: 309850, Белгородская область, Алексеевский район,  г. Алексеевка, улица Комсомольская, дом51/а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 2 этажа, 2329,4 кв.м

- часть здания: __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 13572 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 2015 последнего капитального ремонта:

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2015, капитального __-___

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад комбинированного вида № 3 г. Алексеевка Белгородской области»  (краткое – Детский сад № 3)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 309850, Белгородская область, Алексеевский район,  г. Алексеевка, улица Комсомольская, дом 51/а

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования администрации муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 309850, Белгородская область, Алексеевский район, г. Алексеевка, II пер. Мостовой, 4

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: образование

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте с 12 часовым пребыванием)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:-

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 120 мест

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы 4 (от остановки «Вокзал» до остановки «м-н Дмитриевка») наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать________________________________)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( __________________________)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ВНД |
| в том числе инвалиды: |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ВНД |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Орг, ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание | Орг, ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Орг, ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Орг, ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Орг, ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Орг, ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Орг, ТСР |
| 8. | Все зоны и участки | Орг, ТСР |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано: Бондаренко Е.Н., тел.4-68-48

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Приложение 4.3 к ПРЕДЛОЖЕНИЯМ

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ д/с №3

Бондаренко Е.Н.«11» мая 2016 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

| МО «Алексеевский муниципальный район» Белгородской области | « » ________________ |
| --- | --- |

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: образовательная организация

1.2. Адрес объекта: 309850, Белгородская область, Алексеевский район,  г. Алексеевка, улица Комсомольская, дом51/а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 2 этажа, , 2329,4 кв.м

- часть здания: __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 13572 кв.м.

1.4. Год постройки здания:, 2015 последнего капитального ремонта:

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2015, капитального __-___

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад комбинированного вида № 3 г. Алексеевка Белгородской области»  (краткое – Детский сад № 3)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 309850, Белгородская область, Алексеевский район,  г. Алексеевка, улица Комсомольская, дом 51/а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: ______________________________________

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы 4 (от остановки «Вокзал» до остановки «м-н Дмитриевка»)наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать________________________________)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( __________________________)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ВНД |
| в том числе инвалиды: |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ВНД |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧИ (к,о,г,у) | - | 1 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (г,о, у), ВНД-И (к, о, с) | 37 | 2 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД-В | 35,36,37 | 3 |
| 4.1 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – кабинетная форма обслуживания | ДП-И (о, у), ДЧ-И (к), ВНД-И (с, г) | 54 | 4 |
| 4.2 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – зальная форма обслуживания | ДЧ-И (о, у, г), | 19 | 5 |
| 4.3 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – жилые помещения (палаты) | - | - | - |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД-В | 24,43 | 6 - 7 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД-В | 51 | 8 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И | - | - |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-В - доступно условно всем, ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов); ВНД-В – временно недоступно всем, ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо оборудовать санитарно-гигиенические помещения.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка оградительных поручней на входной площадке главного входа, нормативных поручней на лестницах и вдоль стен.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках требуется приобретение ТСР (лестницехода) и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Орг, ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание | Орг, ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Орг, ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Орг, ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Орг, ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Орг, ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Орг, ТСР |
| 8. | Все зоны и участки | Орг, ТСР |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 20   год

в рамках исполнения: Адресная программа адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Алексеевского  района Белгородской области на 20   год

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации : на 1 этапе - ДЧ-И (к, о, у), ДУ-И (с, г), на 2 этапе - ДП-И (о, с, у), ДУ-И (к, г).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДП-И (о, с, у), ДУ-И (к, г)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии ____________________________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) __________________________________

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _________________________;

4.4.6. другое _____________________________________________________________________.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается ________________

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации__02.01.2014, www.zhit-vmeste.ru___

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту			на 2 л.

2. Входа (входов) в здание					на 2 л.

3. Путей движения внутри здания				на 2 л.

4. Зоны целевого назначения объекта			на 3 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений			на 2 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте		на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 1 л.

Поэтажные планы, паспорт БТ: на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)_________________________________________________________________________

Руководитель

рабочей группы    ст. воспитатель , Середа Н.В.  ______________

(Должность, Ф.И.О.)	     (Подпись)

Члены рабочей группы   педагог-психолог Степанченко Г.В.      _______________

(Должность, Ф.И.О.)	                     (Подпись)

уъчитель-логопед Шконда С.С.____     ________________

(Должность, Ф.И.О.)	                     (Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов ___________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)		     (Подпись)

________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)		     (Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте _________________________  _____________

(Должность, Ф.И.О.)	     (Подпись)

_________________________  _____________

(Должность, Ф.И.О.)	     (Подпись)

Управленческое решение согласовано «____» ____________ 20___ г. (протокол №_____) Комиссией (название).____________________________________________

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

от «  »           20   г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад комбинированного вида № 3 г. Алексеевка Белгородской области»  (краткое – Детский сад № 3)

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | 1 | 1 | - отсутствует информация об ОСИ; | Все | - установить информацию на входе; | Орг, ТР, ТСР |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  |  | - отсутствует обозначение направлений движения ко входам для МГН; | Все | - ремонт поверхности покрытия к главному входу с нанесением цветовой и тактильной маркировки; - обеспечить информационное сопровождение к специальному входу для инвалидов на креслах-колясках, установить бортики; - оборудовать места отдыха для МГН | Орг, ТР, ТСР |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | есть |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть |  |  | Не выделены места для транспорта инвалидов | Все | Организовать стоянку с информационным обозначением | Орг, ТР, ТСР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория, прилегающая к зданию | ВНД | 1 | 1 | Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

от «   »        20   г.

I Результаты обследования:

2. Вход в здание № 1 (главный)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад комбинированного вида № 3 г. Алексеевка Белгородской области» (краткое – Детский сад № 3)

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | нет | 2.1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  |  |  | Все | - | Орг, ТР, ТСР |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  |  |  | Все |  |  |
| 2.5 | Тамбур | есть |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | - отсутствует системная информация на входе | Все | - организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением препятствий | Орг, ТР, ТСР |

I Результаты обследования:

2. Вход в здание № 2

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад комбинированного вида № 3 г. Алексеевка Белгородской области» (краткое – Детский сад № 3)

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | нет | 2.2 | 2 |  |  | установка кнопки вызова персонала (переговорного устройства) с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН - организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением препятствий | Орг, ТР, ТСР |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть |  |  |  | Все |  |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  |  |  | Все |  |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  |  |  | к, о, с |  |  |
| 2.5 | Тамбур | есть |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | - отсутствует системная информация на входе | Все |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вход в здание | ДП-И (г, у), ВНД-И (к, о, с) | 2 | 2 | Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

от «   »         20   г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад комбинированного вида № 3 г. Алексеевка Белгородской области» (краткое – Детский сад № 3)

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 3 | 5 | - не продуман рациональный маршрут МГН к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям; - наличие функциональных препятствий (двери, открывающиеся наружу); - отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений; - отсутствие горизонтальных поручней вдоль стен; - отсутствие гардероба, колясочной | Все | - продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечив их комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие); - установить поручни вдоль стен на путях движения МГН; - выделить и оборудовать помещения под гардероб и колясочную | Орг, ТР, ТСР |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  |  | - отсутствие второго поручня, не обеспечена непрерывность имеющихся поручней; - лестницы не дублируются пандусами или подъёмными устройствами | Все | - установить нормативные поручни на высоте 0,9 м с двух сторон и горизонтальным завершением на 0,3 м; - для преодоления вертикальных препятствий требуется приобретения ТСР (лестницехода) | Орг, ТР, ТСР |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  |  | - ненормативное размещение информационных обозначений помещений | Все | - установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75м со стороны дверной ручки | ТР, ТСР |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  |  |  | Все |  | Орг, ТР, ТСР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути движения внутри здания | ВНД-В | 3 | 3 | Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

от «   »          20   г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад комбинированного вида № 3 г. Алексеевка Белгородской области» (краткое – Детский сад № 3)

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | 4.1 | 4 |  | Все |  | Орг, ТР, ТСР |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | 4.2 | 5 | - в зале не выделены специальные места для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями зрения и слуха; - при проведении мероприятий не организовано донесение информации в доступной форме людям с нарушениями восприятия; - не организован доступ инвалидов на креслах-колясках для оказания услуг; | к, о, с, г | - выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука и дублированием звуковой и визуальной информацией (организация сурдоперевода); - организовать ситуационную помощь в виде сопровождения персонала; | Орг, ТР, ТСР |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | - | - |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | - | - |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | - | - |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Кабинетная форма | ДП-И (о, у), ДЧ-И (к), ВНД-И (с, г) | 4.1 | 4 | Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| Зальная форма | ДЧ-И (о, у, г), | 4.2 | 5 | Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

от «   »            20   г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад комбинированного вида № 3 г. Алексеевка Белгородской области» (краткое – Детский сад № 3)

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 5 | 6, 7 | - отсутствие туалета для нестационарных клиентов и посетителей; - нет оборудованных санитарно-гигиенических помещений для МГН; - отсутствие кнопки вызова персонала | Все | - необходимо обустроить универсальные туалетные кабины и раковина в каждом жилом блоке (желательно с разделением на мужчин и женщин), а также для нестационарных клиентов и посетителей; - установить кнопку вызова персонала | Орг, ТР, ТСР |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | есть |  |  | - |  |  | Орг, ТР, ТСР |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ВНД-В | 5 | 6 – 7 | Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

от «    »             20   г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации (и связи) на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад комбинированного вида № 3 г. Алексеевка Белгородской области» (краткое – Детский сад № 3)

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | - | 8 |  | Все | Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта (см. рекомендации к Приложениям 1-5) | Орг, ТР, ТСР |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  | Отсутствие акустической системы информирования и оповещения об опасности | Все |  |  |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  | Отсутствие дублирования информации тактильными средствами | с |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения | Все |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Система информации (и связи) на объекте | ВНД-В | - | 8 | Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

Приложение 4.5 к ПРЕДЛОЖЕНИЯМ

Поэтажные планы с разметкой

Приложение 4.4 к ПРЕДЛОЖЕНИЯМ

Результаты фото-фиксации на объекте

| Фото №1 – Прилегающая территория |  | Фото №2 – Вход в здание |
| --- | --- | --- |
| Фото №3 – Пути движения внутри здания |  | Фото №4 – Зона оказания услуг (кабинетная форма) |
| Фото №5 – Зона оказания услуг (зальная форма) |  | Фото №6 – Санитарно-гигиенические помещения |
| Фото №7 – Санитарно-гигиенические помещения |  | Фото №8 – Система информации на объекте |